接线端子定义：

GND    ：电源负极 (黑)

12V +   ：电源正极（红）

SP+     ：喇叭+

SP -     ：喇叭-

RELAY  ：开关量输出（绿、白）

485A    ：4A＋/TX＋（棕）

485B    ：4A－/TX－（灰）

DG     ：地感输入（黄、蓝）

Wg0、Wg1：韦根输出

蓝牙一体机读头示意图：

蓝牙一体机读头距离调节：

S1为读卡距离调节开关，向上拔为 ON 开，向下拔 OFF为关，拨码1拨到ON为最近，拨码8拨到ON为最远；如果读卡距离不够，依次累加向上拨，调到合适距离为止。多拨一个距离会增加2.5m±0.5m。

蓝牙一体机读头通道号（S2）：

S2拨码1为进出口标志选择（ON：进口，OFF：出口）；拨码2为反潜功能（ON：反潜，OFF：不反潜）。

拨码3-6为读头地址码调节开关（6拨到ON:地址1；5拨到ON:地址2；4拨到ON:地址4；3拨到ON:地址8；可组合15个地址码，3、4、5、6都在OFF处：地址0）。

其他功能选择S3：

| S3功能说明 |
| --- |
| ITEM | ON | OFF |
| 1：地感 | 开启 | 关闭 |
| 2: 485 | 主动 | 被动 |
| 3：韦根 | WG26 | WG34 |
| 4：节能 | 节能 | 普通 |

# Text boxes

智 能 蓝 牙 一 体 机 硬 件 说 明

读卡器指示灯：

D1：工作电源指示灯（红色，常亮）

D2：读卡信号输出指示灯（蓝色、读卡一次亮一次）

D4：状态运行指示灯（蓝色）

D3，D5：读卡指示灯（蓝色、读卡成      卡快速闪烁及蜂鸣器同步滴滴响）响 ）